| 监控镜头毫米数与距离对照表 |
| --- |
| 摄像机拍摄的视角与镜头的毫米数、CCD的尺寸大小密不可分，下表为镜头毫米数与搭配的CCD拍摄视角的对应关系，可供大家参考： |
| 镜头焦距 | 搭配1/3" CCD | 搭配1/4" CCD | 二者的角度差异 |  |
| 2.8 mm | 89.9° | 75.6° | 14.3° |  |
| 3.6 mm | 75.7 ° | 62.2° | 13.5° |  |
| 4 mm | 69.9 ° | 57.0° | 12.9° |  |
| 6 mm | 50.0 ° | 39.8° | 10.2° |  |
| 8 mm | 38.5 ° | 30.4° | 8.1° |  |
| 12 mm | 26.2 ° | 20.5° | 5.7° |  |
| 16 mm | 19.8 ° | 15.4° | 4.4° |  |
| 25 mm | 10.6 ° | 8.3° | 2.3° |  |
| 60 mm | 5.3 ° | 4.1° | 1.2° |  |
| 1/3" CCD 搭配镜头拍摄范围的尺寸如下表所示： |
| 镜头焦距 | 距离5米 | 距离10米 | 距离15米 | 距离20米 | 距离30米 |  |
| (毫米数) | (宽×高) | (宽×高) | (宽×高) | (宽×高) | (宽×高) |  |
| 2.8mm | 13×9.8米 | 26×19.5米 | 39×29.3米 | 52×39米 | 78×58.5米 |  |
| 3.6mm | 8.5×6.4米 | 17×12.8米 | 25.5×19米 | 34×25.5米 | 51×38.3米 |  |
| 4mm | 8×6米 | 16×12米 | 24×18米 | 32×24米 | 48×36米 |  |
| 6mm | 5.5×4.1米 | 11×8.3米 | 16.5×12.4米 | 22×16.5米 | 33×24.8米 |  |
| 8mm | 3.5×2.6米 | 7×5.3米 | 10.5×7.9米 | 14×10.5米 | 21×15.8米 |  |
| 12mm | 2×1.5米 | 4×3米 | 6××4.5米 | 8×6米 | 12×9米 |  |
| 16mm | 1.5×1.1米 | 3×2.3米 | 4.5×3.4米 | 6×4.5米 | 9×6.8米 |  |
| 25mm | 1.3×1米 | 2.5×1.9米 | 3.8×2.9米 | 5×3.8米 | 7.5×5.6米 |  |
| 60mm | 0.5×0.4米 | 1×0.75米 | 1.5×1.1米 | 2×1.5米 | 3×2.3米 |  |
| 备注:同样毫米数的镜头搭配1/4"的CCD芯片拍摄的范围和角度稍微窄一点,但是拍摄画面中的物体看起来要大一点.表中的数据为水平方向的视场角度,如果摄像机装在高处往低处监看时,视场角和拍摄范围要稍微大一些,但拍摄画面中的物体要稍微小一点 |
| 镜头毫米数与对应距离的参数表 |
| 镜头参数 | 3.6/4MM | 6MM | 8MM | 12MM | 16MM | 25MM | 60MM |
| 镜头角度 | 75.7/69.6度 | 50.0度 | 38.5度 | 26.2度 | 19.8度 | 10.6度 | 5.3度 |
| 最佳距离 | 10米内 | 20米内 | 30米内 | 40米内 | 50米内 | 60米内 | 80米内 |
| 镜头大小的主要区别是:镜头越小看的越近,但是视觉范围越宽;镜头越大看的越远,但是视觉范围越窄. 我们宝贝分类里面,半球型摄像头可以选配3.6MM或者6MM的镜头; 30米以内红外防水摄像机可以选配3.6MM、6MM或者8MM的镜头; 30米以上红外防水摄像机可以选配4MM、6MM、8MM、12MM、16MM、25MM的镜头..(这些镜头都是全金属的大CS镜头) |
| 客户选择镜头要点: 1.镜头大小可以自由选择. 根据摄像头监控的实际距离,参照上表选择相对合适的镜头毫米数.同系列产品镜头大小不影响价格. 例如:宝贝名称为10米摄像机,而您的实际距离是25米.那么您可以选择8MM的镜头,产品价格不变. 同样,宝贝名称为50米摄像机,而您的实际距离是35米,那么您可以选择12MM的镜头,产品价格不变. 2.镜头毫米数所对应的最佳距离,指的是发现距离.有客户问3.6MM的镜头,能看清10米内的人吗? 回答是肯定的.这里说的"看清",是说的看清人的大致面貌和活动.如果要求看清楚人脸的话,建议您 选择更大的镜头. |
| 如：3个人的大致面貌和活动可以清楚的看到,如果是您熟悉的人,您一眼就可以认出来.如果是陌生人,您就没办法清楚的辨认五官.这个镜头是3.6MM的,看的距离是在10米左右.如果您换成16MM的镜头,就可以清楚的看出.但是视觉范围就很窄.上图右边的部分就看不到了.这也就是大镜头与小镜头的根本区别. 如您所需监控的范围较小,建议您对照表格选择大一个规格的镜头.这样在清晰度(芯片线数)相同的情况下,目标物体看起来放的更大,细节看的更清楚,视觉效果更好; 如您所需监控的范围较广,建议您对照表格选择规格相对大的镜头.在清晰度(芯片线数)相同的情况下,这样您会感官上觉得目标物体更清晰. |